## Slide 1: Zum eigenen Prozessor
Unten Text
Timo Grundheber und Yannik Stamm

## Slide 4: Was haben wir gemacht?
Konsole
Befehlssatz
Prozessor
Assembler
Linker & Loader
Spiel

## Slide 5: Ein Paar Kennzahlen
Prozessor
32-Bit Risc
20 MHz
Multicycle
32 GP Register
32 Float Register
Keine Interrupts
Grafik
Auflösung: 160 x 120
256 Farben
8 LEDs

## Slide 6
Quelle: https://github.com/ulx3s/fpga-odysseus/tree/master/presentation

## Slide 7
Quelle: https://github.com/ulx3s/fpga-odysseus/tree/master/presentation

## Slide 8: Was ist ein FPGA?
Quelle: https://www.fh-muenster.de/eti/labore_forschung/fd/fpga-design.php​

## Slide 9: 32

## Slide 10: Unsere Konsole: Plan 1

## Slide 11: Einen Monat später:
Und noch einen Monat später:

## Slide 12: Unsere Konsole: Plan 2.0

## Slide 13: Unsere Konsole: Umsetzung
SD-Karte
Loader
Prozessor
RAM
Bildpuffer
HDMI Transmitter
Knöpfe
LEDs
Notes: Grober Ausbau und Datenaustausch von unserem Prozessor

## Slide 14
32 kB Speicher (1,048Mb)
1 Byte = 32-Bit Groß
Instruktions- und Datenspeicher kombiniert
Notes: Ram speichert die Daten (32.000) Wörter
1 Byte = kleinste mögliche adressierbare Datenmenge = 32 Bit
Instruktionen können überschrieben werden
Schreib und Lese Zeit = 1 Zyklus

## Slide 15
Notes: Genutzt um Programme in den RAM zu laden
Mehr dazu von Yannik

## Slide 16
Notes: Nimmt eine Adresse von der Speicherkarte und liest diese als 32 Bit Daten aus

## Slide 17
SD Karte
1 Sektor (4096-Bits)
Loader
?
1 Wort (32-Bits)
Notes: Problem: SD-Karte per SPI
Sendet 1 Vektor (4096-Bits)
Erst sektorAdresse ermitteln
Dann das richtige wort lesen

## Slide 18
Notes: 8 LEDS

## Slide 19: LEDs
Debuggen
  Zustände
  Ergebnisse
Spielanzeige
Sieht toll aus
Notes: Implementiert als sonderbefehle per Memory Map
Store -> Hohe adresse
Zweck
- Debuggen
- Anzeige
Erstes Testprogramm

## Slide 20
Notes: 7 Knöpfe

## Slide 21: Knöpfe
Notes: Knöpfe müssen gedebounced werden
2²⁰/20MHz = 50 Milisekunden
Werden per Store in den prozessor geladen (Sonderbefehl)

## Slide 22: Bildpuffer
Notes: Ausprobieren, welche Auflösungen wir nutzen können

## Slide 23
Notes: Bildprogramm -> Inputbild wird umgewandelt von 24-bit Farbtiefe zu 8-bit custom Farbtiefe

## Slide 24
Notes: Sieht ausreichend gut aus

## Slide 25: Bildpuffer
160x120p
8-bit Farbtiefe
2 Bildpuffer
Bildpuffer Wechsel per Memory Command (Angezeigt/Beschrieben)
2*19,2kB -> 38,4 kB (307,2kb) (Diesmal 1 Byte = 8 Bit)
Notes: Bildpuffer speichert pixeldaten
X Y zum schreiben der Daten vom Prozessor
X Y zum lesen der Daten für GPDI
Beide Bildpuffer lassen sich seperat beschreiben
Bildpuffer Wechsel für welcher Bildpuffer wann angezeigt wird TODO: VSync um Bildpuffer zu wechseln

## Slide 27: GPDI
General Purpose Differential Interface
DVI-D Protokol
Notes: Mindestgröße: 640x480 -> 160*4x120*4
8-Bit zu 24-Bit -> Blau am wenigsten da Mensch dort nicht gut sehen kann und blau doof ist oder so

## Slide 28
https://www.fpga4fun.com/HDMI.html
https://glenwing.github.io/docs/DVI-1.0.pdf
Notes: Eigene HDMI Clock da 20MHz zu langsam -> 25 MHz

## Slide 29: Befehlssatz
Quelle: https://www.reddit.com/r/StopDoingScience/comments/10fv0ws/stop_doing_optimization/
Notes: Wieso eigener Befehlssatz?
Wir wollten 32-Bit
Bestimmte Befehle in Hardware: vektor oder koallisionserkennung
Wie geht man vor einen eigenen Befehlssatz zu entwerfen:
Bennung eines Befehlssatzbeauftragter (der keine Ahnung hat)
Profit

## Slide 30: Designziele
RISC
32-Bit (Yannik findet das ganz wichtig)
Spiele Mechaniken durch Hardwarebeschleuniger optimieren
"Einfach"
Quelle: https://microcontrollerslab.com/difference-between-risc-and-cisc/

## Slide 31: Befehlssatz
Hans
Quelle: https://ojoyoshidareport.com/arm-up-risc-v-down-but-the-real-loser-is-x86/

## Slide 32: Planung
Notes: Erste Ansammlung an Befehlen, die für den Prozessor wichtig sind

## Slide 33: Umsetzung
Notes: Erste Versuche:
1. Immediate Befehl nur am OPCODE Erkennbar -> 6 Bits davon 3 nicht nutzbar -> 3 bits => 8 Befehle

## Slide 34: Planung
Notes: Wir klauen von anderen den Befehlssatz

## Slide 35: Umsetzung
Notes: JAL und BOV fallen raus/ werden zusammengefasst in Jump Format
Null Parameter Format fällt auch raus

## Slide 36: Finale Version Opcode
Notes: 3 Formate: Register Jump und Immediate

## Slide 37: Register Format
Notes: Das RegisterFormat ist relativ frei da noch 9 Bits übrig bleiben

## Slide 38: Immediate Format
Notes: Immediate Format sehr voll da nur maximal 2⁵=32 Befehle möglich

## Slide 39: Jump Format
Notes: 5 verschiedene Sprünge
Z= don’t care

## Slide 40: Befehle Arithmetik

## Slide 41: Befehle Bitmanipulation

## Slide 42: Befehle Floating Point Operations

## Slide 43: Befehle Immediate

## Slide 44: Befehle Rest

## Slide 45: Prozessor
Notes: Gesamtbild des Prozessors

## Slide 46: ALU
Notes: ALU bekommt zwei Datenregister und rechnet daraus ein Ergebniss
Da die Rechnung länger dauern könnte bekommt sie ein Signal was bescheid sagt wenn sie fertig ist

## Slide 47: Register
Notes: Die Register speichern die Daten
Bekommt 3 Adressen für jeweiligen Register zum lesen und zum schreiben

## Slide 48: Instruktionsdekodierer
Notes: Bekommt eine Instruktion und entschlüsselt diese in verschiedenste Signale
Register
Immediate
Funktionscode
SonderBefehle

## Slide 49: Programmzähler
Notes: Programmzähler
-> PC = PC+4

## Slide 50: Steuerung
Notes: Multicycle Prozessor -> Kontrolliert wann welches Modul dran ist
Datenfluss, wie beispielsweise LoadDaten etc wenn es sich um einen bestimmten Befehl handelt

## Slide 51: Prozessor
Notes: Gesamter Prozessor

## Slide 52: Steuerung

## Slide 53: Zustandsmaschinen in Verilog

## Slide 54: Steuerung
Notes: Zustände definieren
2 Register
-> ein Kombinatorischer Block
-> Logik um den nächsten Zustand zu bestimmen

## Slide 55: Steuerung
Notes: Sequentielle Logik um den aktuellen zustand auf ein Clock Signal zu ändern
Ausgangssignale werden je zustand gesetzt

## Slide 56: Steuerung
Notes: Gesamte Zustanddiagramm der Steuerung

## Slide 57: Fetch
Notes: Wartet bis Instruktion geladen ist und am Instruktionsdekodierer anliegt

## Slide 58: Decode Instruktionsdekodierer
Notes: Instruktion wird dekodiert und in die einzelteile aufgebrochen

## Slide 59
Immediate Format
Jump Format
Decode Instruktionsdekodierer
Notes: Immediate muss erweitert werden auf 32 Bit signed integer
Addis = spezieller befehl zum Laden von oberen 16 Bit da nur 16 Bit immediate
Anstatt addi + shift

## Slide 60
Decode Instruktionsdekodierer
Notes: Funktionscode angepasst bei Jump/Load etc Befehlen wollen wir Addi

## Slide 61: ALU
Notes: ALu hat unterschiedliche Takte
* ist maximale anzahl, kann schon früher fertig sein

## Slide 62: ALU
https://de.pinterest.com/pamelajsmith/computer-memes/
Notes: Deswegen komplizierte Logik, paar anzahlen von Takten sind hardcoded, manche haben ein fertig signal

## Slide 63: Writeback
https://www.reddit.com/r/okbuddyphd/comments/z7t5cp/okbuddymipszy/
https://benswift.me/blog/2021/02/19/respectful-learning-memes/
1
Notes: Daten gespeichert, geladen und PC erhöht

## Slide 64: Resourcen Verschwendung auf dem ECP5-85F

## Slide 65: Programmstrukturierung
Verilog Testbench
Modul Implementieren
Konzept/Design
Testen
Notes: Testbenches vor implementierung

## Slide 66: Programmstrukturierung
Unser alter Instruktionsdekodierer
Notes: Code erklärbar schreiben

## Slide 67: Programmstrukturierungen
Notes: Localparam und extra wires

## Slide 68: Programmstrukturierungen

## Slide 69: Programmstrukturierungen
Danke an JRP der unseren Code reviewt hat und uns Verbesserungsvorschläge gegeben hat :)
Notes: Am Ende lesbarer code welcher leichter veränderbar ist

## Slide 70: Programmstrukturierungen
Notes: System Testen mit einfachen RAM und programm
Das auch synthetisiert auf dem FPGA -> Synthesis Hell

## Slide 71: Programmstrukturierungen
Notes: Parametrisierung

## Slide 72: Programmstrukturierungen
https://stitt-hub.com/crafting-clean-reset-logic/
https://xkcd.com/927/
Notes: Reset Logik immer unten
Bild Unnötige Reset Logik
Bild Add werden jeweils gespeichert wenn reset oben ist -> evtl mehr muxes in der Synthese erzeugt
Perfekt
-> Übersichtlicher
-> Besser
-> Bester Standard

## Slide 73: Der Assembler

## Slide 74: Beispiel
Befehle
Kommentare
Anweisungen
Symbole

## Slide 75: Funktionsweise
Quelle: "Assemblers and Loaders" von David Salomon, veröffentlicht 1993, das einzige Buch auf der Welt über Assemblerbau —_—

## Slide 76
Vasm: Assembler
VBCC: C-Compiler

## Slide 81: Befehlsdeklaration

## Slide 82: Was ist denn nun die Ausgabe unseres Assemblers?!?
Hier musst du jetzt Assembly Code zeigen

## Slide 83: Linker

## Slide 84: Was macht ein Linker?
1. Statisches Linken
Relokationen auflösen
Objektdateien in eine .exe verschmelzen
Bibliotheken einbinden
2. Dynamisches Linken
Nochmal Relokationen auflösen
Nochmal Bibliotheken einbinden

## Slide 85: Unser Linker

## Slide 87: Was ist denn nun die Ausgabe unseres Assemblers?!?
Hier musst du jetzt Assembly Code zeigen

## Slide 88
Programmgröße
Startabschnitt

## Slide 89: Der Loader
in zwei Akten

## Slide 90: 1. Akt – HxD

## Slide 92: 2. Akt – Hans

## Slide 94: Entwickeln für den Hans
Hans Assembly schreiben
Mit Programmbauer assemblieren und linken
Über HxD auf SD-Karte laden
In ULX3s reinstecken und Strom anschließen

## Slide 95: Was haben wir entwickelt?

## Slide 96: Was haben wir entwickelt?

## Slide 97: Gameplay

## Slide 98: Unsere Registerkonventionen

## Slide 99: Konzept: @l, @h, @ha

## Slide 100: Kondsebt: @l, @h, @ha

## Slide 101: Gonnsebt: @l, @h, @ha

## Slide 102: Konzept: Sprungtabelle

## Slide 103: Freestyle Code zeigen
Interessante Dateien:
Start.hasm
Anzeige.hasm
Spieler.hasm
Ball.hasm

## Slide 105: Gesponsortes Segment – Angebotene Module
Rechenanlagen
Rechnerarchitektur
Virtual Prototyping of Embedded Systems with SystemC
Amateurfunk (Klasse E)
Embedded Processor Lab (Hardwarepraktikum)
Seminar Advanced Computer Architecture

## Slide 106: Danke fürs Zuhören
https://github.com/Byter64/Hans/wiki
Besonderen Dank an:
Goran Mahovlić
Jan Rinze
Frank Wille
Moritz Lotz